Утверждено

Постановлением Мэра Северодвинска

От  01.06.2005  № 63

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА  В

МО «СЕВЕРОДВИНСК»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Действие настоящего Положения распространяется:

- на муниципальные предприятия, учреждения, организации, имеющие на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении, аренде, обслуживании источники энергоснабжения, инженерные сооружения и коммуникации, а также здания, независимо от их назначения (далее по тексту – предприятия комплекса городского хозяйства);

- на предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющие эксплуатацию источников энергоснабжения, трубопроводов, линий электропередач и других объектов, обеспечивающих тепло-электро-газо-водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод потребителей МО «Северодвинск» (далее по тексту организации коммунального комплекса).

1.2. Для других предприятий и организаций настоящее Положение носит рекомендательный характер при подготовке их к новому отопительному периоду.

1.3. Ответственность за подготовку и проведение отопительного периода всеми предприятиями, организациями и службами МО «Северодвинск», возлагается на Администрацию Северодвинска и руководителей соответствующих предприятий и организаций.

1.4. Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного периода подразделяется на этапы:

- подготовка к отопительному периоду;

- проведение отопительного периода;

- прохождение зимнего максимума тепловых нагрузок;

- завершение отопительного периода и обеспечение горячего водоснабжения в межотопительный период.

1.5. Общий контроль за подготовкой и проведением отопительного периода в МО «Северодвинск» в целом осуществляется комиссией по подготовке и проведению отопительного периода (далее комиссия), образуемой распоряжением Мэра Северодвинска.

1.6. Органы Ростехнадзора оказывают методическую помощь и выборочно осуществляют контроль за ходом подготовки энергоснабжающих предприятий и организаций к отопительному периоду.

1.7. Решения комиссии по вопросам подготовки и проведения отопительного периода являются обязательными для исполнения организациями, предприятиями и учреждениями, указанными в п.1.1., расположенными на территории МО «Северодвинск», независимо от их подчинения и носят рекомендательный характер для прочих предприятий и организаций.

1.8. Взаимоотношения энергоснабжающей организации с потребителями (абонентами), установки которых непосредственно подключены к сетям энергоснабжающей организации, определяются заключенным между ними договором и действующей нормативно-технической документацией.

В случае, когда установки потребителей не имеют непосредственного подключения к сетям энергоснабжающей организации, взаимоотношения  энергоснабжающей организации с организацией, передающей по своим сетям энергию потребителю, определяются заключенным между ними договором.

Граница ответственности между потребителем, передающей и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание сетей и энергопотребления определяется их балансовой принадлежностью или по границе эксплуатационной ответственности и фиксируется в прилагаемом к договору соответствующем акте.

1.9. Потребители и передающая организация должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем и инженерных сетей;

- беспрепятственный допуск на территории и в помещения своих объектов (кроме имеющих специальный пропускной режим) представителей органов Ростехнадзора для контроля технического состояния  режимов  работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

- допуск персонала энергоснабжающей организации для контроля состояния учета и режимов работы систем энергопотребления;

- допуск на территорию предприятия персонала энергоснабжающей организации для производства предварительного согласованных работ по ремонту и обслуживанию принадлежащих ей инженерных сетей и осмотра систем энергопотребления;

- выполнение предписаний органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; представление по их запросу информации, касающейся вопросов подготовки к отопительному сезону;

- разработку совместно с энергоснабжающей организацией и выполнение в соответствии с действующими инструкциями (при наличии соответствующих условий в договоре) графиков ограничения и отключения своих энергопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

1.10. Государственный надзор за работой и подготовкой к отопительному периоду  предприятий-производителей   тепловой  и электрической энергии, а также за   выполнением   ими законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»  и «Правил эксплуатации тепловых энергоустановок» осуществляют органы Ростехнадзора (Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Архангельской области).

1.11. В пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений запрещается возведение каких-либо построек, складирование материалов, устройство свалок, посадка деревьев, кустарников и т.п. без согласования с владельцем сети. Снос несанкционированных построек и восстановление охранных зон производится за счет владельцев территории.

1.12. Работы по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей могут производиться в течение всего года по согласованным с Администрацией Северодвинска графикам и программам производства работ. При этом должны быть приняты меры по обеспечению энергоснабжения зданий в соответствии с условиями договора.

1.13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны вестись в соответствии с Градостроительным кодексом Российской федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ                  (в ред. от 07.03.2005) и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность по производству земляных работ.

1.14. При возникновении чрезвычайных ситуаций (крупных аварий) на инженерных сооружениях и коммуникациях общее руководство по локализации и ликвидации их возлагается на Управление ГО и ЧС МО «Северодвинск» и руководителей предприятий, руководствующихся при этом Постановлением мэра «О мерах по ликвидации возможных крупных аварий на коммунально-энергетических сетях города».

1.15. Работники предприятий, указанных в п.1.1., обязаны незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с   повреждениями   подведомственных инженерных  сетей,  дежурную службу города по     тел. 05 и принимать меры к охране опасных зон.

1.16. Во всех подъездах жилых домов жилищными предприятиями должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

1.17. Предприятиями  и  организациями  на основе настоящего Положения с учетом местных условий разрабатываются и утверждаются в установленном порядке мероприятия по подготовке и проведению отопительного периода.

2.  ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2.1. Подготовка к отопительному периоду включает:

- выявление недостатков по прошедшему отопительному сезону с учетом рекомендаций энергоснабжающей организации и предписаний органов Ростехнадзора;

- издание распорядительного документа об итогах прошедшего отопительного периода с утверждением плана мероприятий по подготовке инженерных сетей, сооружений и зданий к новому отопительному периоду;

- заключение договоров (корректировка и уточнение действующих договоров) с энергоснабжающими и подрядными организациями;

- выполнение работ на источниках энергоснабжения, инженерных сетях и системах энергопотребления по реконструкции, капитальному и текущему ремонтам, испытаниям, ревизии и наладке регуляторов, установке расчетных дроссельных устройств, подготовке к ежегодному  допуску узлов учета, разработку графика отпуска тепла и гидравлического режима тепловых сетей;

- проведение работ по подготовке зданий и сооружений к осенне-зимнему периоду;

- выполнение работ на системах водоснабжения источников теплоснабжения;

- создание запланированных запасов топлива и материально-технических ресурсов.

2.2. Для разработки плана подготовки объектов МО «Северодвинск» к работе в зимних условиях в новом отопительном периоде:

- проводится общегородское совещание с анализом итогов заканчивающегося отопительного периода и определению задач на новый отопительный период;

- все предприятия и организации, указанные в п.1.1. представляют до 10 апреля в Администрацию Северодвинска планы подготовки своих хозяйств к отопительному периоду;

- прочие потребители обеспечивают подготовку к отопительному периоду своих объектов самостоятельно по своим планам;

- Мэр Северодвинска утверждает до 15 мая сводный план подготовки МО «Северодвинск» к отопительному периоду.

2.3. Оперативные отчеты по выполнению планов подготовки к отопительному периоду представляются предприятиями и организациями в Администрацию Северодвинска  в сроки, установленные постановлением Мэра Северодвинска.

2.4. При невыполнении запланированных работ при подготовке к отопительному периоду к отчету прилагается справка с указанием причин и новых сроков их выполнения.

2.5. Работы на источниках теплоснабжения должны быть завершены:

- для обеспечения нужд отопления в осенне-зимний период до 15 сентября;

- для обеспечения нужд отопления в период прохождения зимнего максимума тепловых нагрузок до 15 ноября.

2.6. Работы на тепловых сетях, вводах и внутренних домовых системах теплоснабжения жилищного фонда должны быть закончены до 15 сентября, а на объектах Управления здравоохранения, Управления образования и Управления культуры – до 1 сентября.

2.7. Тепловые сети должны подвергаться контрольным испытаниям в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: гидравлической опрессовке, (после окончания отопительного периода для выявления слабых мест и перед началом нового – после проведения ремонтных работ со сваркой); испытаниям на максимальную температуру, гидравлические и тепловые потери (периодически, совместно с энергоснабжающей организацией). Проведение испытаний всех тепловых сетей МО «Северодвинск» может проводить энергоснабжающая организация, предоставляя эту услугу всем организациям и предприятиям, имеющим в своем ведении тепловые сети, на договорной основе. По результатам испытаний составляются акты.

2.8. Графики ремонтов и проведения испытаний тепловых сетей, ремонтов оборудования источников теплоснабжения, обеспечивающих теплом и горячей водой жилищный фонд и социальную сферу, согласовываются с Администрацией Северодвинска.

2.9. В графиках ремонта тепловых сетей и источников теплоснабжения может допускаться перерыв в подаче горячей воды потребителям не более 15 суток подряд и 25 суток суммарно в течение межотопительного периода.

Необходимость более длительных или дополнительных отключений согласовывается с Администрацией Северодвинска.

2.10. Срок предоставления графиков на согласование в Администрацию Северодвинска:

- остановок оборудования на плановый ремонт до 30 марта;

- ремонта тепловых сетей до 30 марта;

- испытания на прочность и плотность, на тепловые потери и расчетную температуру до 10 апреля;

- гидравлической опрессовки тепловых сетей в конце отопительного периода до 15 апреля; перед отопительным сезоном до 15 июля.

Срок согласования графиков не более 10 дней.

2.11. Владельцы тепловых сетей в недельный срок доводят графики до всех заинтересованных организаций.

2.12. Тепловые сети и внутренние системы теплопотребления после монтажа, капитального ремонта и реконструкции должны подвергаться гидропромывке и дезинфекции (для открытых систем); промывка сетевой водой из системы теплоснабжения производится только с разрешения теплоснабжающей организации;.

2.13. Предприятия и организации в срок до 20 мая согласовывают с энергоснабжающей организацией графики предъявления тепловых пунктов к обеспечению заданных режимов работы и учету тепла и теплоносителя.

2.14. Потребители тепла в процессе подготовки к отопительному периоду проводят:

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования;

- работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных сетей, находящихся на балансе или обслуживании;

- промывку гидропневматическим способом грязевиков в тепловых пунктах, систем  центрального отопления и опрессовку  до и после ремонта эксплуатируемых внутриквартальных сетей, опрессовку после ремонта тепловых пунктов, систем отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения калориферов;

- утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, восстановление замков на дверях помещений тепловых пунктов, чердаков, ревизия водомерных узлов, систем освещения, восстановление тепловой изоляции трубопроводов в тепловых пунктах, в подвалах и на чердаках;

- ревизию и установку в центральных тепловых пунктах, элеваторных узлах и тепловых пунктах, находящихся на балансе потребителя или обслуживании, регуляторов, контрольно-измерительных приборов и подготовку приборов учета отпуска тепла, а также выполнение работ, указанных в предписаниях органов Ростехнадзора;

- установку или корректировку при необходимости диафрагм и сопел по расчетам, представленным энергоснабжающей организацией с учетом результатов наладки в прошедшем отопительном периоде;

- предусмотренные графиками инструктажи и квалификационные проверки знаний персонала;

- противоаварийные и противопожарные тренировки;

- проверки соответствия графических схем тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления их фактическому состоянию;

- уточнение и корректировку (при необходимости) нагрузок технологической и аварийной брони, а также графиков ограничения и отключения при авариях на тепловых сетях, недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- разработку и выполнение программ по энергоресурсосбережению, включающих в себя  энергетические обследования, оценку имеющихся резервов экономии и определение технико-экономической эффективности предложенных мероприятий по энергоресурсосбережению;

- организационную подготовку и техническое оснащение служб и звеньев оперативно-диспетчерского управления;

- формирование аварийного запаса оборудования и материалов, подготовку к локализации аварий и ведению аварийно-восстановительных работ.

2.15. Вновь присоединяемые и реконструируемые теплопотребляющие установки потребителей должны соответствовать техническим условиям на подключение, выполнены в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с энергоснабжающей организацией и органами Ростехнадзора.

До пуска новых и реконструированных тепловых установок и тепловых сетей в эксплуатацию заказчик совместно с подрядной организацией проводит предусмотренные нормами и проектной документацией испытания, наладку и промывку и получает в установленном порядке в органах  Ростехнадзора «Акт допуска в эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей».

2.16.  После выполнения работ, перечисленных в п.2.14, а также рекомендаций органов Ростехнадзора и теплоснабжающей организации «О подготовке к осенне-зимнему периоду», в соответствии с п.2.13. потребитель тепловой энергии оформляет с энергоснабжающей организацией двусторонний акт приемки теплового пункта (приложение 1).

2.17. После подготовки систем отопления производится их консервация заполнением сетевой водой с отключением от внешней сети, при необходимости с установкой заглушек.

2.18. Подготовку к отопительному периоду тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, насосных, систем центрального отопления и горячего водоснабжения домов-новостроек,  не принятых в эксплуатацию в установленном порядке, обеспечивают строительные организации. Все необходимые врезки в инженерные коммуникации должны быть выполнены до 1 октября.

2.19. После завершения работ по подготовке зданий к зиме и наличии актов готовности тепловых пунктов и тепловых сетей потребители тепловой энергии совместно с энергоснабжающей организацией оформляют «Справку о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период тепловых энергоустановок» (приложение 5) и самостоятельно «Акт готовности  здания (объекта) к работе в осенне-зимний период 20__/20__г.г.» (приложение 2). Предприятия ЖКХ оформляют сводный акт готовности жилых домов, находящихся на обслуживании, к отопительному периоду по той же форме.

2.20. Готовность предприятий и организаций к отопительному периоду оценивается комиссиями. В срок до 01 сентября текущего года указанные комиссии назначаются:

2.20.1. Для проверки филиалов ОАО «Архангельская генерирующая компания» - в порядке, установленном приказом ОАО РАО «ЕЭС» России в соответствии с «Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период» (далее Положение), утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004.

2.20.2. Для проверки муниципальных котельных, электрических и тепловых сетей, предприятий ЖКХ и объектов социальной сферы – в порядке, установленном распорядительным документом Администрации Северодвинска, в соответствии с Положением с включением (по согласованию) представителей жилищной инспекции Архангельской области.

2.20.3.  Для проверки промышленных и прочих потребителей, не участвующих в энергоснабжении социальной сферы и населения – в порядке, установленном руководителем данных предприятий в соответствии с Положением с участием энергоснабжающих организаций.

2.21. При проверке готовности энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период определяется степень выполнения запланированных мероприятий, обеспечивающая возможность комиссии принимать решения по готовности, которые оформляются актами установленной формы (приложение 3).

2.22. Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период оформляется руководителем организации, назначившей комиссию (приложение 4).

2.23. Выдача паспортов готовности к работе в осенне-зимний период осуществляется:

2.23.1.  Для филиалов ОАО «Архангельская генерирующая компания» - до 15 ноября.

2.23.2. Для котельных, электрических и тепловых сетей муниципальных предприятий, участвующих в энергоснабжении социальной сферы и населения, - до 1 ноября.

2.24. Предприятие, не получившее до 1 ноября паспорт готовности к работе в отопительном периоде, продолжает свою подготовку  и, выполнив необходимые мероприятия, предъявляет свою готовность комиссии повторно. При выполнении всех необходимых условий после      1 ноября производится оформление нового акта готовности без выдачи паспорта готовности.

2.25. Все потребители, имеющие приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, перед каждым отопительным периодом обязаны оформить в энергоснабжающей организации «Акт повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии».

3.  ПРОВЕДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

3.1. При установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 0С и ниже в течение 5 суток подряд распоряжением Мэра Северодвинска объявляется начало отопительного периода.

3.2. В отдельных случаях по согласованию с теплоснабжающей организацией отопление детских, школьных и лечебных учреждений может быть включено раньше сроков, указанных в п.3.1.

3.3. Включение систем теплоснабжения предприятий ЖКХ и объектов социальной сферы осуществляется по графику, разработанному энергоснабжающей организацией и утвержденному Администрацией Северодвинска.

3.4. Включение промышленных и прочих потребителей производится на основании справок, актов  и паспортов их готовности в сроки, согласованные с энергоснабжающей организацией.

3.5. Энергоснабжающая организация в течение 2-х недель после начала отопительного периода проводит режимную регулировку магистральных тепловых сетей и вводов к потребителям. Потребители проводят окончательную регулировку внутридомовых систем.

При необходимости энергоснабжающая организация производит перерасчет сопел и диафрагм. Работы по замене проводятся персоналом Потребителя с оформлением акта.

3.5.1. Потребители обязаны в течение 2-х недель, после пуска тепла и установления расчетных режимов (гидравлический и температурный) работы тепловых сетей, провести дополнительную наладку и регулировку своих систем теплопотребления и тепловых пунктов с предъявлением результатов работы энергоснабжающей организации.

3.6. В системе централизованного теплоснабжения МО «Северодвинск» для анализа работы, своевременного выявления и устранения нарушений режимов  теплоснабжения потребитель (абонент) регулярно (не реже 2-х раз в неделю) представляет информацию о параметрах в заранее определенных контрольных точках в район эксплуатации энергоснабжающей организации.

3.7. В ходе отопительного периода персонал энергоснабжающей организации и потребителей работают в одном из следующих режимов:

- нормальном - при среднесуточных температурах наружного воздуха выше -15 0С;

- усиленном - при среднесуточных температурах наружного воздуха от –15 0С до –30 0С;

- внерасчетном - при среднесуточных температурах воздуха ниже -30 0С.

Режимы вводятся и отменяются распоряжениями руководителей предприятий.

3.8. Во время отопительного периода энергоснабжающие организации обязаны:

- обеспечивать расчетные гидравлические и температурные параметры теплоносителя у потребителя согласно договору с отклонениями, не превышающими допустимых;

- немедленно оповещать Администрацию Северодвинска, диспетчерские службы  или ответственных лиц потребителей, а в случаях, определенных специальными регламентами, дополнительно органы Ростехнадзора и управления по делам ГО и ЧС,  об ограничениях или прекращении подачи тепла или ухудшении качества горячей воды с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения;

- осуществлять контроль за режимами отпуска тепла и теплопотребления, а  также за работой узлов учета на источниках тепла и у потребителей;

- производить работы по ликвидации дефектов на трубопроводах тепловых сетей в сроки, согласованные с Администрацией Северодвинска.

3.9. Во время отопительного периода потребители  тепла обязаны:

-  соблюдать режим теплопотребления в соответствии с правилами эксплуатации и                                                  договором теплоснабжения;

- выполнять оперативные указания энергоснабжающей организации в отношении режимов теплопотребления в условиях аварий и введения в установленном порядке ограничений;

- не допускать самовольных (без разрешения энергоснабжающей организации) врезок, снятий или рассверловок диафрагм и сопел, постановки систем на проток и т.д.;

- обеспечивать автоматическое или путем своевременных переключений в узле управления поддержание температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения в соответствии с санитарными нормами;

- оповещать работающих на предприятии,  обслуживаемое население о причинах и длительности отключения, ограничения теплоснабжения или горячего водоснабжения;

- принимать незамедлительные меры к ликвидации утечек теплоносителя на тепловых сетях и системах теплопотребления;

- обеспечивать своевременное отключение или полное опорожнение систем отопления при прекращении циркуляции сетевой воды при отрицательных температурах наружного воздуха в целях предотвращения их размораживания и выхода из строя. Решение о необходимости дренирования теплоносителя из систем  принимает ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей по согласованию с энергоснабжающей организацией. Порядок опорожнения систем отопления, а также допускаемая длительность отключения систем отопления без дренирования теплоносителя в зависимости от степени утепленности, аккумулирующей способности и конструкции отапливаемых зданий определяются инструкцией по эксплуатации с учетом местных условий;

- обеспечивать выезд представителей на место при аварийных ситуациях в течение         1 часа.

4. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

4.1. Энергоснабжающая организация имеет право на прекращение  или ограничение подачи тепловой энергии потребителю без согласования с ним с обязательным сообщением о причинах и ориентировочной продолжительности отключения (ограничения), в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии.

4.2. Потребитель обязан незамедлительно сообщить энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета тепловой энергии и теплоносителя и об иных нарушениях, возникающих при пользовании тепловой энергией.

4.3. При возникновении предаварийного и аварийного положения на источнике тепла, связанного с недостатком тепловой мощности и топлива, энергоснабжающая организация вводит ограничения потребителей тепловой энергии в соответствии с мероприятиями, согласованными с Администрацией Северодвинска.

4.4. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер предприятия или организации принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждения, освещение, охрана и т.д.) и действует в соответствии с утвержденной на уровне предприятия или организации инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

4.5. О принятом решении диспетчер сообщает немедленно по имеющимся у него каналам связи руководству соответствующего предприятия, организации, диспетчерам жилищных служб и организациям, попавших в зону аварии, о ситуации и времени, необходимом на восстановление энергоснабжения потребителей.

4.6. О нарушениях энергоснабжения, авариях, их характере и принимаемых для ликвидации мерах соответствующие диспетчерские службы  дополнительно сообщают дежурному Администрации Северодвинска для принятия дополнительных мер безопасности и оповещения потребителей.

4.7. Руководителем работ (ответственным лицом) по локализации и устранению аварии являются:

- до прибытия на место руководителя подразделения или организации диспетчер подразделения, где произошла авария;

- после прибытия – руководитель подразделения или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

4.8. Решения об отключении систем горячего водоснабжения и систем отопления по жилым кварталам принимаются Администрацией Северодвинска по обоснованным представлениям руководства энергоснабжающей и жилищных организаций.

4.9. Распоряжения об отключениях и опорожнении систем проходят через соответствующие диспетчерские службы.

4.10. Отключения систем горячего водоснабжения и центрального отопления и последующее заполнение и включение в работу производится силами аварийно-диспетчерских служб жилищных предприятий и владельцев зданий других организаций в соответствии с графиком, согласованным с энергоснабжающей организацией.

4.11. Ответственное лицо за ликвидацию аварии обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- выполнять работы на подземных коммуникациях в установленные нормативные сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы.

4.12. Собственники или организации, обслуживающие инженерные системы и коммуникации, находящиеся в районе аварий, обеспечивают в срок, указанный  в телефонограмме, выезд своих представителей для согласования вопроса возможности выполнения земляных работ.

4.13. Энергоснабжающие организации и потребители в установленном порядке должны вести учет и расследование технологических нарушений (аварий и инцидентов) и несчастных случаев на источниках тепла, в тепловых сетях и системах теплопотребления.

5. ПРОХОЖДЕНИЕ ЗИМНЕГО МАКСИМУМА

5.1. Зимний максимум тепловых нагрузок определяется периодом стояния наиболее низких температур  наружного воздуха (ниже –150С).

5.2. До 15 ноября должен быть закончен ремонт оборудования, обеспечивающего прохождение зимнего максимума тепловых нагрузок, устранены замечания и дефекты, выявленные с начала отопительного периода, выполнена регулировка тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

5.3. С объявлением на предприятии усиленного режима:

- уточняется схема оповещения, устанавливается дежурство ответственных работников теплоснабжающих, жилищно-эксплуатационных организаций и других потребителей при необходимости с привлечением арендаторов;

- приводятся в готовность аварийно-восстановительные бригады в энергоснабжающих, жилищно-коммунальных организациях и на предприятиях;

- персоналом потребителя организуются регулярный обход и контроль за работой систем теплоснабжения и состоянием утепления зданий;

- на источниках теплоснабжения проверяется работа резервного и аварийного оборудования, наличие основного и резервного топлива, инструмента, материалов и запасных частей.

5.4. С объявлением на предприятии внерасчетного режима в дополнение к п.5.3.:

- в энергоснабжающей и жилищно-эксплуатационных организациях и на предприятиях вводится круглосуточное дежурство лиц из руководящего состава;

- по распоряжению Мэра Северодвинска на предприятиях и в организациях вводится повышенная готовность вспомогательных аварийно-восстановительных бригад, обеспеченных механизмами и материалами для использования в аварийных ситуациях;

- необходимые мероприятия  и действия персонала энергоснабжающей организации и потребителей тепла при усиленном и внерасчетном режимах должны быть указаны в местных инструкциях с учетом Постановления Мэра Северодвинска от «О мерах по ликвидации возможных крупных аварий на коммунально-энергетических сетях города».

6. ЗАВЕРШЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В МЕЖОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

6.1. При установившихся среднесуточных температурах наружного воздуха +8 0С и выше в течение 5 суток подряд и отсутствия долгосрочного прогноза на похолодание распоряжением Мэра Северодвинска объявляется окончание отопительного периода. В случае понижения температуры наружного воздуха, Администрация Северодвинска принимает совместное решение с энергоснабжающей организацией о включении систем отопления.

6.2. После окончания отопительного периода потребители обязаны отключить систему центрального отопления задвижками (при необходимости установкой заглушек) и обеспечить работу систем горячего водоснабжения по летней схеме.

До начала ремонтных работ системы центрального отопления остаются заполненными сетевой водой.

6.3. В межотопительный период энергоснабжающая организация обеспечивает горячее водоснабжение потребителей по утвержденной схеме работы оборудования источников тепла и тепловых сетей с соблюдением режимов, установленных для межотопительного периода.