Приложение к распоряжению заместителя

Главы Администрации Северодвинска

по городскому хозяйству

от ……………… № ………

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта

1. Вид документа (документации)

Документация по планировке территории – Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта ул. Кирилкина.

2. Объект градостроительного планирования или застройки территории, 
его основные характеристики

Объектом градостроительного планирования является ул. Кирилкина. Общая протяженность линейного объекта составляет 1504 м (831 м – по четной стороне, 673 м – по нечетной стороне).

Общая площадь территории линейного объекта определяется проектом планировки территории.

Улица Кирилкина включает в себя земельные участки с кадастровыми номерами 29:28:104153:55, 29:28:104153:14, 29:28:104153:2824, 29:28:104153:2, 29:28:104153:38.

3. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов документации по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работы

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта ул. Кирилкина (далее по тексту – проект планировки и проект межевания) должен включать в себя текстовые и графические материалы согласно статьям 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и  постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов».

Проект планировки и проект межевания предоставляются разработчиком техническому заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

– на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;

– на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.

Электронная версия проекта должна быть выполнена:

– в графической части – с использованием программного расширения «AutoCad» (*.dwg) в системах координат МСК-29 и МСК Северодвинска, а также один экземпляр в формате *.pdf;

– в текстовой части – с использованием текстового редактора «Word».

Текстовая часть проекта должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги) в традиционном представлении и на электронном носителе.

Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР / 7.

Требования к качеству выполнения работ – соблюдение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Архангельской области и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования «Северодвинск», нормативно-технических документов, специальных нормативов и правил, в том числе Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск», Правил землепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), СП 42.13330.2016  «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», государственных стандартов, технических регламентов в сфере строительства и градостроительства, настоящего Задания.

4. Основные требования к градостроительным решениям

Проектными решениями предусмотреть следующее.

1. Размещение автостоянки открытого типа на земельном участке 
с кадастровым номером 29:28:104153:55, расположенном в районе ул. Кирилкина, д. 13.

2. Сохранение зеленой зоны.

5. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа (документации)

Содержание и объем необходимой исходной информации определяются разработчиком документации и техническим заказчиком совместно, ее сбор осуществляет разработчик документации.

6. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий

Проект планировки и проект межевания надлежит выполнить 
на топографическом плане.

7. Порядок проведения согласования и экспертизы документации

Порядок согласования документации:

– предварительное рассмотрение основных проектных решений подготовленной документации Администрацией Северодвинска;

– согласование документации с заинтересованными организациями (в случае необходимости);

– доработка документации, устранение замечаний (недостатков);

Общественные обсуждения по рассмотрению документации проводятся 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Положением об организации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.

Доработка документации по результатам рассмотрения Администрацией Северодвинска и заинтересованных организаций и на публичных слушаниях, 
в случае наличия замечаний (предложений), осуществляется разработчиком документации без дополнительной оплаты.

8. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий

Проект планировки и проект межевания подготовить в соответствии 
с требованиями законодательства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта планировки должны быть обозначены зоны с особыми условиями использования территории.

9. Иные требования и условия

Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям 
по формированию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Начальник Управления градостроительства

и земельных отношений                                                                            А.М. Кириллов